FORMULAR 3

CERERE

Pentru emiterea  Avizului de executie a lucrarilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarie), pe domeniul public si privat  al municipiului

Giurgiu

Societatea.................................................................................................................... reprezentata prin.....................................................................................................................   domiciliat......................str....................................................nr.............bl................ap.......... avand CI seria........ nr................... CNP..............................  prin prezenta solicit eliberarea   Avizului de executie a lucrarilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă(avarie) pe strada...................................................................., pentru executarea lucrărilor de ..........................................................................................................................,

Menţionez că solicit prezentul aviz pentru următoarele motive :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

| ZONA AFECTATA DE DESFACEREA DE PAVAJ | CARACTERISTICILE ZONEI AFECTATE | SUPRAFATA PE CARE SE INTERVINE |
| --- | --- | --- |
| CAROSABIL |  |  |
| TROTUAR |  |  |
| SPAŢII VERZI |  |  |
| TOTAL |  |  |

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:.................................................................................

DATA FINALIZARII LUCRARILOR :...........................................................................

DATA RECEPŢIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE AMPLASAMENTULUI LA STAREA INITIALA....................................................................................................

RESPONSABILUL LUCRĂRII ( punctului de lucru )....................................................

ADRESA:........................................................................................................................

ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.................seria:...........................nr...............................

Eliberat de poliţia ....................................................................

ANGAJAT AL :...............................................................................................................

RESP. TEHNIC CU EXEC:...............................................Aut. nr.................................

INSPECTOR DE ŞANTIER:................................................Aut. nr................................

Termen de execuţie de la terminarea lucrărilor de bază pentru aducerea zonei afectate la starea iniţială este de maxim o săptămână

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele subterane pe care le deteriorează în timpul execuţiei.

2.Refacerea se va realiza după cum urmează:

Strazi din balast sau pamant – se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm concomitent cu compactare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

Strazi cu imbracaminte din asfalt – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

Strazi cu imbracaminte din beton de ciment –se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: - 20 cm beton C 18/22,5 (B 300).

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele – se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

Refacere trotuare – se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel: 4 cm BADPS 31 si 3 cm BA 16.

3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine

- Plan de situaţie  cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a indicatoarelor de circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de lucru / a podeţelor de trecere;

- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor si a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);

- BI/CI – Responsabil lucrare;

- BI/CI -  Inspector de şantier;

- Certificat unic de înregistrare (societate);

- Dovada achitării taxei pentru emitere  Aviz ,

Toate lucrările în  regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform legislaţiei şi a normelor în vigoare;

Menționez că am luat la cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prevederilor art. 6 lit. (c) și (e) ale Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Giurgiu							Semnatura si stampila

Data :